Fire yderligere størrelser er nu tilgængelige i Vredestein Traxion Optimall-serien

Vredestein har tilføjet yderligere fire størrelser til sin førsteklasses Traxion Optimall VF-serie, hvilket gør dækket tilgængeligt for traktorer fra 160 hk og derover. De berømte fordele ved Traxion Optimall-serien, når det kommer til selvrensende egenskaber, vejgreb, komfort og lang dæklevetid tilbydes nu også i følgende størrelser: VF710/60R42 og VF650/65R42, som er tilpasset de tilhørende forhjulsstørrelser: VF600/60R30 og VF540/65R30.

VF 710/60R42 giver fremragende jordtryk

VF 710/60R42 er en ideel størrelse til mange agerbrugsbedrifter, da dækket er bredt og giver både en stor kontaktflade og god trækkraft. Integrationen af Vredestein Traxion Optimall VF-teknologierne betyder, at dækket kan anvendes ved et meget lavt dæktryk for at forhindre jordpakning. Den begrænsede diameter på 1,95 m gør dækket egnet til de fleste traktorer fra 160 hk til 250 hk. Kombinationen af et relativt lavt målforhold med Vredestein F+-teknologien sikrer fremragende stabilitet, hvilket gør dækket ideelt til brug i bakket terræn og på skråninger i bjergområder.

Populær VF650/65R42-størrelse

Den primære dækkombination for traktorer fra 160 hk til 250 hk er 650/65R42 med 540/65R30. Der er en stigende efterspørgsel efter disse alsidige, allround VF-dæk. Vredestein tilbyder Traxion Optimall VF i denne størrelseskombination, når et lavt dæktryk er påkrævet. Sammen med en ekstra høj bæreevne er dette en klar fordel i forbindelse med alle former for arbejdsopgaver – fra agerbrug til transport og fra storbønder til entreprenører, der arbejder på græsmarker.

Kørekomfort og lang dæklevetid

Traxion Optimall VF har mere gummi i midten af slidbanen i køreretningen, hvilket giver kontinuerlig kontakt med vejen og fremragende kørekomfort. F+-teknologien holder også dækket stabilt ved lavt tryk under transport ved høj hastighed. Traxion Optimall-dæk holder op til 30% længere end deres primære konkurrenter på grund

af den store kontaktflade og den velvalgte gummilegering.

Størrelser

- VF 540/65R30 PFO NRO 158 D

- VF 600/60R30 PFO NRO 162 D

- VF 650/65R42 PFO NRO 174 D

- VF 710/60R42 PFO NRO 176 D

Billedtekster:

01	Vredestein Traxion Optimall i marken med lavt tryk

02	Produktbillede

For yderligere oplysninger bedes du kontakte:

Robbert Holtkamp | Marketing Communications OHT Europe

Tlf.: +31 6 1507 6475

E: robbert.holtkamp@apollotyres.com

m Apollo Vredestein

Apollo Vredestein BV designer, fremstiller og sælger topkvalitetsdæk til personbiler, tohjulede køretøjer og varevogne samt et bredt udvalg af dæk til landbrugs- og industrimaskiner via sine lokaliteter i Europa og USA. Apollo Vredestein er en del af Apollo Tyres Ltd, en stor international dækproducent med produktionsenheder i Indien, Holland og Ungarn. Apollo Tyres Ltd markedsfører sine produkter under de to globale brands Apollo og Vredestein. Virksomhedens produkter er tilgængelige i mere end 100 lande gennem et omfattende netværk af butikker, som tilbyder mærkevarer og eksklusive produkter.